УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______2017 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист-теплоэнергетик атомной станции

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	2

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Эксплуатация и обслуживание оборудования и трубопроводов, основных фондов турбинного отделения атомной электростанции»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Обеспечение безопасной эксплуатации оборудования, трубопроводов и тепловых сетей атомной электростанции»	9

3.3. Обобщенная трудовая функция «Контроль, организация и планирование безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов, основных фондов турбинного отделения атомной электростанции»	14

IV. Сведения об организациях – разработчиках  профессионального стандарта	18

I. Общие сведения

| Инженерное обеспечение работы тепломеханического оборудования атомной электростанции (АЭС) для выработки тепловой и электрической энергии |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Выработка тепловой и электрической энергии при безопасной эксплуатации основного и вспомогательного тепломеханического оборудования АЭС

Группа занятий:

| 2149 | Специалисты в области техники, не входящие в другие группы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 35.11.3 | Производство электроэнергии атомными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций |
| --- | --- |
| 35.30.12 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) атомными электростанциями |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Эксплуатация и обслуживание оборудования и трубопроводов, основных фондов турбинного отделения атомной электростанции | 6 | Техническая поддержка эксплуатации оборудования, технологических систем, трубопроводов горячей воды и пара | A/01.6 | 6 |
|  |  |  | Анализ технического состояния тепломеханического оборудования, технологических систем и трубопроводов | A/02.6 | 6 |
|  |  |  | Ликвидация аварийных ситуаций в рамках противоаварийных регламентов | A/03.6 | 6 |
| B | Обеспечение безопасной эксплуатации оборудования, трубопроводов и тепловых сетей атомной электростанции | 7 | Организация работ подчиненного персонала в турбинном отделении АЭС | B/01.7 | 7 |
|  |  |  | Организация работ по эксплуатации тепломеханического оборудования | B/02.7 | 7 |
|  |  |  | Организация и выполнение работ по оперативному управлению тепловыми сетями АЭС | B/03.7 | 7 |
|  |  |  | Организация оперативного управления турбоагрегатами и их технологическими системами | B/04.7 | 7 |
| C | Контроль, организация и планирование безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов, основных фондов турбинного отделения атомной электростанции | 7 | Организация и планирование безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов, основных фондов турбинного отделения АЭС | C/01.7 | 7 |
|  |  |  | Координация и контроль деятельности подчиненного персонала | C/02.7 | 7 |
|  |  |  | Планирование объемов модернизации и перспективного технического перевооружения | C/03.7 | 7 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация и обслуживание оборудования и трубопроводов, основных фондов турбинного отделения атомной электростанции | Код | A | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер (по эксплуатации тепломеханического оборудования) Инженер по организации эксплуатации энергетического оборудования Инженер по организации эксплуатации и ремонту |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат или Высшее образование (техническое непрофильное) – бакалавриат и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2143 | Инженеры-электрики и инженеры-энергетики |
| ЕКС | - | Инженер по организации эксплуатации и ремонту |
| ОКПДТР | 22873 | Инженер-энергетик |
|  | 22762 | Инженер по техническому надзору |
|  | 22721 | Инженер по ремонту и наладке электроэнергетического оборудования атомной станции |
| ОКСО | 14.00.00 | Ядерная энергетика и технологии |
|  | 13.00.00 | Электро- и теплоэнергетика |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Техническая поддержка эксплуатации оборудования, технологических систем, трубопроводов горячей воды и пара | Код | A/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выявление отклонений от графиков выполнения технических мероприятий, указанных в эксплуатационных и противоаварийных циркулярах, касающихся обслуживания оборудования |
| --- | --- |
|  | Обеспечение и проверка безопасности условий производства работ по нарядам-допускам и распоряжениям |
|  | Обеспечение поддержания противопожарного режима в помещениях, чистоты на рабочих местах |
|  | Проведение регистрации и технического освидетельствования оборудования и трубопроводов |
|  | Ведение учета аварий и отказов в работе оборудования в соответствии с действующими инструкциями, режимными картами |
|  | Выполнение работ при режимных и пусконаладочных испытаниях |
|  | Выполнение оперативных распоряжений вышестоящего оперативного персонала и административно-технического руководства |
| Необходимые умения | Анализировать данные измерений параметров и результатов проверок, опробований, испытаний оборудования |
|  | Применять меры для обеспечения сохранности оборудования и условий его безопасной эксплуатации |
|  | Заполнять бланки, формуляры заявок на ремонт помещений |
|  | Применять эффективные методы планирования рабочего времени |
|  | Применять информационные технологии, оргтехнику и средства связи |
| Необходимые знания | Принципы работы эксплуатируемого оборудования, трубопроводов и технологических систем турбинного отделения |
|  | Требования федеральных надзорных служб в рамках трудовой функции |
|  | Основы ядерной физики и термодинамики |
|  | Основы электротехники, механики, гидравлики, водоподготовки |
|  | Методические и нормативные правовые акты по эксплуатации оборудования и коммуникаций |
|  | Нормы и правила по безопасности в области использования атомной энергии в рамках трудовой функции |
|  | Технологические регламенты и производственные инструкции цеха (отделения) АЭС |
|  | Программы обеспечения качества при эксплуатации АЭС |
|  | Информационные технологии и программное обеспечение |
|  | Требования охраны труда |
|  | Основные положения и правила культуры безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Анализ технического состояния тепломеханического оборудования, технологических систем и трубопроводов | Код | A/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Систематический контроль поддержания работоспособности оборудования систем нормальной эксплуатации |
| --- | --- |
|  | Организация контроля подготовки оборудования систем нормальной эксплуатации к электрической нагрузке в соответствии с диспетчерским заданием |
|  | Выявление отклонений от графиков выполнения технических мероприятий, указанных в эксплуатационных и противоаварийных циркулярах, касающихся обслуживания оборудования |
|  | Доклад вышестоящему руководству о неисправностях оборудования, о возгораниях, несчастных случаях, происшедших в цеховых помещениях, о замечаниях со стороны надзорных органов |
|  | Определение объема подготовительных и ремонтных работ по цеховому оборудованию при проведении плановых ремонтов |
|  | Обеспечение и проверка безопасности условий производства работ по нарядам-допускам и распоряжениям |
|  | Осуществление контроля выполнения объемов, сроков и качества технического обслуживания и ремонтов оборудования |
|  | Выполнение приемки оборудования из ремонта |
| Необходимые умения | Анализировать техническое состояние оборудования и технологических систем |
|  | Определять готовность оборудования систем нормальной эксплуатации |
|  | Определять степень влияния выявленных дефектов на техническое состояние оборудования |
|  | Определять объем подготовительных и ремонтных работ |
|  | Применять приемы качественной подготовки к проведению ремонтов тепломеханического оборудования |
|  | Анализировать выполнение объемов, сроков и качества технического обслуживания и ремонтов цехового оборудования |
|  | Соблюдать регламенты режимных испытаний и пусконаладочных работ |
|  | Осуществлять приемку оборудования из ремонта |
|  | Применять информационные технологии, оргтехнику и средства связи |
|  | Применять меры для обеспечения сохранности оборудования и условий его безопасной эксплуатации |
| Необходимые знания | Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования АЭС |
|  | Технические характеристики обслуживаемого оборудования, устройство и порядок его работы, паспортные данные и пределы безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации АЭС |
|  | Требования, предъявляемые к теплоносителю, и способы поддержания параметров водно-химического режима |
|  | Нормы качества пара, конденсата, турбинного масла, огнестойкой жидкости |
|  | Технические условия, стандарты по монтажу, ремонту, наладке, испытаниям турбинного оборудования |
|  | Методы анализа технического состояния турбинного оборудования |
|  | Основные положения планово-предупредительного ремонта оборудования |
|  | Программы обеспечения качества при эксплуатации АЭС |
|  | Требования охраны труда и электробезопасности на АЭС |
|  | Основные положения и правила культуры безопасности |
| Другие характеристики |  |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Ликвидация аварийных ситуаций в рамках противоаварийных регламентов | Код | A/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оперативное информирование руководства об аварийной ситуации при ее обнаружении в турбинном отделении АЭС |
| --- | --- |
|  | Определение причины аварийной ситуации по показаниям приборов, работе устройств сигнализации и сообщениям с рабочих мест |
|  | Принятие необходимых мер в условиях аварийной готовности, включающих доклад начальнику цеха, выполнение распоряжений начальника цеха и указаний штаба гражданской обороны |
|  | Выполнение индивидуальных защитных мероприятий при возникновении аварийной ситуации |
|  | Выполнение распоряжений по локализации последствий нарушений нормального режима работы турбинного отделения АЭС |
|  | Расследование причин аварий, произошедших в зоне ответственности специалиста, в соответствии с должностными полномочиями |
| Необходимые умения | Пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты |
|  | Контролировать выполнение работ персоналом в противоаварийных и противопожарных тренировках |
|  | Принимать меры в рамках должностных полномочий в условиях возникновения пожара, радиационной аварийной ситуации, химической аварии |
|  | Осуществлять необходимые мероприятия в условиях экстремальных природных и других внешних воздействий в соответствии с инструкциями и положениями, действующими на АЭС |
| Необходимые знания | Правила и нормы ядерной безопасности |
|  | Инструкции по локализации и ликвидации аварий |
|  | Рабочие технологические регламенты безопасной эксплуатации энергоблоков |
|  | Режимы эксплуатации блока АЭС: режимы нормальной эксплуатации, режимы с нарушением нормальной эксплуатации, режимы с проектными и запроектными авариями |
|  | Требования федеральных надзорных служб в части реализации трудовой функции |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации АЭС |
|  | Правила радиационной безопасности при эксплуатации АЭС |
|  | Правила пожарной безопасности на АЭС |
|  | Требования охраны труда и электробезопасности на АЭС |
|  | Санитарные правила и нормативы в рамках трудовой функции |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение безопасной эксплуатации оборудования, трубопроводов и тепловых сетей атомной электростанции | Код | B | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Ведущий инженер Ведущий инженер турбинного цеха (отделения) Ведущий инженер по организации эксплуатации и ремонту Ведущий инженер технолог Ведущий инженер по управлению турбиной |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – специалитет, магистратура или Высшее образование (техническое непрофильное) – специалитет, магистратура и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет на АЭС по виду профессиональной деятельности |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Для должности ведущего инженера по управлению турбиной - разрешение Ростехнадзора на право ведения работ в области использования атомной энергии |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2143 | Инженеры-электрики и инженеры-энергетики |
| ЕКС | - | Инженер по организации эксплуатации и ремонту |
| ОКПДТР | 22873 | Инженер-энергетик |
|  | 22762 | Инженер по техническому надзору |
|  | 22721 | Инженер по ремонту и наладке электроэнергетического оборудования атомной станции |
| ОКСО | 13.00.00 | Электро- и теплоэнергетика |
|  | 14.00.00 | Ядерная энергетика и технологии |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация работ подчиненного персонала в турбинном отделении АЭС | Код | B/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Руководство подчиненным персоналом турбинного отделения АЭС |
| --- | --- |
|  | Выдача производственных заданий и координация работ |
|  | Оценка деятельности подчиненного персонала |
|  | Обеспечение выполнения подчиненным персоналом заданий по объемам, качеству, срокам производимых работ |
|  | Стимулирование достижения запланированных результатов подчиненным персоналом |
| Необходимые умения | Координировать выполнение работ персоналом по производственным заданиям |
|  | Применять методы оптимизации планирования рабочего времени, расхода материалов, энергии и топлива |
|  | Мотивировать подчиненных работников на выполнение заданий по объемам, качеству и срокам производимых работ |
|  | Контролировать трудовую дисциплину подчиненного персонала |
|  | Применять информационные технологии, оргтехнику и средства связи |
| Необходимые знания | Формы и методы организации работы с персоналом |
|  | Основы конфликтологии и психологии |
|  | Основы организации производства, труда и управления |
|  | Система менеджмента качества технического обслуживания в составе АЭС |
|  | Постановления, распоряжения, приказы и другие методические и нормативные правовые акты по организации работы с персоналом |
|  | Основы трудового законодательства Российской Федерации |
|  | Правила радиационной безопасности при эксплуатации АЭС |
|  | Правила пожарной безопасности на АЭС |
|  | Санитарные правила и нормативы в рамках трудовой функции |
|  | Требования охраны труда и электробезопасности на АЭС |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации АЭС |
|  | Правила и нормы ядерной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация работ по эксплуатации тепломеханического оборудования | Код | B/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация разработки и согласования годовых и перспективных планов ремонтов, реконструкции и модернизации тепломеханического оборудования |
| --- | --- |
|  | Разработка плана мероприятий по повышению надежности и экономичности работы тепломеханического оборудования |
|  | Составление актов о приемке выполненных работ по эксплуатации тепломеханического оборудования |
|  | Подготовка отчетов о выполнении производственных планов, справок по вопросам эксплуатации тепломеханического оборудования |
| Необходимые умения | Оценивать техническое состояние тепломеханического оборудования, прогнозировать надежность его работы |
|  | Планировать и проектировать работы по эксплуатации тепломеханического оборудования, составлять планы по заданному образцу |
|  | Анализировать производственные затраты |
|  | Работать с персональным компьютером и используемым программным обеспечением |
| Необходимые знания | Схемы, конструкции, характеристики, технико-экономические показатели и особенности эксплуатации при нормальных, аварийных, послеаварийных и ремонтных режимах работы тепломеханического оборудования и устройств |
|  | Назначение и принцип работы средств измерений, сигнализации, блокировок, технологических защит тепломеханического оборудования |
|  | Тепловые, электрические и другие технологические схемы обслуживаемых объектов |
|  | Правила технической эксплуатации, действующие организационно-распорядительные, нормативные, методические документы по вопросам эксплуатации тепломеханического оборудования |
|  | Методики расчетов потребности в изделиях и материалах для выполнения запланированных работ по эксплуатации тепломеханического оборудования |
|  | Нормы и правила по безопасности в области использования атомной энергии в рамках трудовой функции |
|  | Правила радиационной безопасности при эксплуатации АЭС |
|  | Правила пожарной безопасности при эксплуатации АЭС |
|  | Требования охраны труда |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Организация и выполнение работ по оперативному управлению тепловыми сетями АЭС | Код | B/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация непрерывного оперативного контроля режима работы сетей и основных сетевых объектов, параметров передаваемой тепловой энергии |
| --- | --- |
|  | Организация выполнения оперативных переключений |
|  | Выполнение мероприятий, предусмотренных эксплуатационными и директивными материалами |
|  | Разработка предложений для включения в план организационно-технических мероприятий по повышению надежности и экономичности работы оборудования тепловых сетей |
|  | Выполнение плана организационно-технических мероприятий по повышению надежности и экономичности работы оборудования тепловых сетей |
| Необходимые умения | Анализировать выполнение заданных режимов работы тепловых сетей |
|  | Определять отклонения и нарушения в работе обслуживаемого оборудования |
|  | Вести техническую и отчетную документацию |
|  | Планировать и организовывать работу подчиненных работников |
|  | Соблюдать требования безопасности при производстве работ |
|  | Оценивать результаты своей деятельности и деятельности подчиненных |
|  | Применять информационные технологии, оргтехнику и средства связи |
| Необходимые знания | Территориальное расположение оборудования, зданий, сооружений, находящихся в эксплуатации |
|  | Требования надзорных органов в части реализации трудовой функции |
|  | Инструкции, технологические схемы, чертежи, описания, паспорта трубопроводов и оборудования технологических систем, формуляры на них |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации АЭС |
|  | Нормы и правила по безопасности в области использования атомной энергии в рамках трудовой функции |
|  | Графики регламентного обслуживания оборудования и технологических систем, руководящие документы по проведению ремонта и технического обслуживания оборудования |
|  | Правила пожарной и радиационной безопасности АЭС |
|  | Требования охраны труда |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Организация оперативного управления турбоагрегатами и их технологическими системами | Код | B/04.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обеспечение безопасной и экономичной эксплуатации турбоагрегатов и вспомогательного оборудования в соответствии с графиками, инструкциями, режимными картами |
| --- | --- |
|  | Анализ данных измерений параметров в контрольных точках, результатов проверок, опробований, испытаний турбогенераторов и технологических систем. |
|  | Выполнение операции пуска, останова оборудования и технологических систем турбоагрегатов. |
|  | Ведение оперативной документации в соответствии с установленным порядком |
|  | Информирование оперативного руководства АС об авариях, отказах, пожарах и иных нарушениях в режиме работы турбоагрегатов, о возникновении ядерной и радиационной опасности |
| Необходимые умения | Выполнять переключения в тепловых схемах турбоагрегатов |
|  | Выполнять работы при режимных испытаниях и пусконаладочных работах, проводимых на АЭС |
|  | Осуществлять контроль работы турбогенераторов и регулировать нагрузку |
|  | Проводить проверки и опробования технологической, аварийной и пожарной сигнализации, технологических защит и блокировок |
|  | В случае аварийной ситуации принимать меры по обеспечению безопасности оперативного персонала, сохранности и аварийному останову оборудования, локализации последствий нарушений и восстановлению нормального режима работы. |
|  | Вести техническую и отчетную документацию |
|  | Применять информационные технологии, оргтехнику и средства связи |
| Необходимые знания | Схемы, конструкции, характеристики, технико-экономические показатели и особенности эксплуатации при нормальных, аварийных, послеаварийных и ремонтных режимах работы тепломеханического оборудования и устройств |
|  | Назначение и принцип работы средств измерений, сигнализации, блокировок, технологических защит тепломеханического оборудования |
|  | Организационно-распорядительные, нормативные и методические документы по вопросам оперативного управления турбоагрегатами АЭС |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации АЭС |
|  | Правила и инструкции по эксплуатации турбинного оборудования, устройств, электрических сетей, технологических систем |
|  | Места установки и зоны действия систем автоматики, регулирования, технологических защит и блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов |
|  | Порядок действий в аварийных ситуациях |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Контроль, организация и планирование безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов, основных фондов турбинного отделения атомной электростанции | Код | C | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Заместитель начальника турбинного цеха (отделения) по эксплуатации Заместитель начальника турбинного цеха (отделения) по ремонту Начальник смены цеха (отделения) Заместитель начальника цеха (отделения) по техническому состоянию Начальник цеха |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – специалитет, магистратура или Высшее образование (техническое непрофильное) – специалитет, магистратура и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее пяти лет на АЭС по виду профессиональной деятельности в должности с возрастающей ответственностью |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2143 | Инженеры-электрики и инженеры-энергетики |
| ЕКС | - | Начальник турбинного цеха (отделения) |
| ОКПДТР | 25114 | Начальник цеха |
| ОКСО | 13.00.00 | Электро- и теплоэнергетика |
|  | 14.00.00 | Ядерная энергетика и технологии |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация и планирование безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов, основных фондов турбинного отделения АЭС | Код | C/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация работ и руководство работами по переключениям технологических систем на различных режимах работы тепломеханического оборудования |
| --- | --- |
|  | Планирование и организация работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования по расписанию |
|  | Планирование и организация работ по техническому обслуживанию и ремонту по техническому состоянию |
|  | Обеспечение оперативных и качественных расследований нарушений в работе оборудования, выявление причин, вызвавших их, и разработка корректирующих мероприятий по их устранению |
|  | Организация и координация работ по непрерывному мониторингу состояния оборудования и трубопроводов |
|  | Контроль качества предоставляемой отчетной документации по эксплуатационному контролю и ремонту оборудования, трубопроводов, основных фондов |
| Необходимые умения | Анализировать ведомости дефектов и планирования объемов работ на периоды текущего или капитального ремонтов оборудования и трубопроводов |
|  | Анализировать результаты входного контроля оборудования, трубопроводов, запчастей, приборов, материалов |
|  | Анализировать отказы и нарушения в работе оборудования и трубопроводов |
|  | Применять приемы эффективного планирования рабочего времени личного и подчиненного оперативного персонала |
|  | Производить инспекционные проверки состояния рабочих мест, оборудования, эксплуатационной документации |
|  | Организовывать подготовку рабочих программ по освидетельствованию оборудования и трубопроводов |
|  | Проводить регистрацию и техническое освидетельствование оборудования и трубопроводов |
|  | Применять информационные технологии, оргтехнику и средства связи |
| Необходимые знания | Требования надзорных органов в части реализации трудовой функции |
|  | Инструкции, технологические схемы, чертежи, описания, паспорта трубопроводов и оборудования технологических систем, формуляры на них |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации АЭС |
|  | Нормы и правила по безопасности в области использования атомной энергии в рамках трудовой функции |
|  | Технология производства электрической и тепловой энергии на АЭС, главная электрическая схема атомной станции, электрическая схема питания собственных нужд блока |
|  | Графики регламентного обслуживания оборудования и технологических систем цеха, руководящие документы по проведению ремонта и технического обслуживания оборудования |
|  | Правила пожарной и радиационной безопасности АЭС |
|  | Правила и нормы ядерной безопасности |
|  | Требования охраны труда |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Координация и контроль деятельности подчиненного персонала | Код | C/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Координация эффективного взаимодействия подчиненного персонала с персоналом других подразделений АЭС |
| --- | --- |
|  | Контроль выполнения подчиненным персоналом регламента безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов |
|  | Контроль и координация работ по техническому обслуживанию оборудования и трубопроводов, выполняемых ремонтным персоналом |
|  | Планирование и контроль расстановки подчиненного персонала, проведение инструктажей |
|  | Обеспечение функционирования системы управления охраной труда подчиненных работников |
|  | Контроль знаний подчиненного персонала в составе комиссий |
|  | Планирование производственных заданий и координация выполняемых работ |
|  | Планирование и координация ведения оперативно-технической и нормативно-технической документации подчиненным персоналом |
|  | Обеспечение выполнения подчиненным персоналом заданий по объемам, качеству и срокам проводимых работ |
|  | Планирование рабочего времени, выявление и разрешение проблемных ситуаций, оптимизация расхода материалов, энергии и топлива |
|  | Мотивация и стимулирование достижения результатов подчиненным персоналом |
| Необходимые умения | Контролировать трудовую дисциплину подчиненного персонала |
|  | Применять методы оптимизации планирования рабочего времени, расхода материалов, энергии и топлива |
|  | Производить понятную для персонала расстановку по рабочим местам |
|  | Координировать выполнение работы по производственным заданиям |
|  | Использовать права и полномочия для стимулирования персонала |
| Необходимые знания | Формы и методы организации работы с персоналом |
|  | Основы организации производства, труда и управления |
|  | Основы трудового законодательства Российской Федерации |
|  | Требования системы менеджмента качества в области технического обслуживания АЭС |
|  | Современные средства связи и обмена информацией |
|  | Правила радиационной безопасности при эксплуатации АЭС |
|  | Правила пожарной безопасности на АЭС |
|  | Санитарные правила и нормативы в рамках трудовой функции |
|  | Требования охраны труда и электробезопасности на АЭС |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации АЭС |
|  | Правила и нормы ядерной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Планирование объемов модернизации и перспективного технического перевооружения | Код | C/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка и реализация комплексных программ, направленных на совершенствование и модернизацию систем и оборудования турбинного цеха (отделения) |
| --- | --- |
|  | Организация работы по созданию и внедрению принципиально новых видов техники и технологии в турбинном цехе (отделении) |
| Необходимые умения | Анализировать ведомости дефектов и планирования объемов работ на периоды текущего или капитального ремонтов оборудования и трубопроводов |
|  | Анализировать отказы и нарушения в работе оборудования и трубопроводов |
|  | Применять в работе передовой отечественный и зарубежный опыт эксплуатации тепломеханического оборудования |
|  | Проводить регистрацию и техническое освидетельствование оборудования и трубопроводов |
| Необходимые знания | Методические и нормативные документы, касающиеся эксплуатации, ремонта и технического обслуживания оборудования турбинной установки |
|  | Проектную и конструкторскую документацию на оборудование и системы турбинной установки |
|  | Перспективы технического развития отрасли и организации |
|  | Отечественный и зарубежный опыт в области обеспечения безопасности атомной станции и обслуживания турбинных установок |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках 
профессионального стандарта

## 4.1. Ответственная организация-разработчик

| Ассоциация организаций, участвующих в реализации ядерных инновационных проектов «Национальный ядерный инновационный консорциум», г. Москва |
| --- |
|  | Исполнительный директор Кондаков Владимир Вениаминович |  |  |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | Акционерное общество «Концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом»), г. Москва |
| --- | --- |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»  (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848), Трудовой кодекс Российской Федерации, статья 213, (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, № 49, ст. 7031; 2013, № 48, ст. 6165, № 52, ст. 6986).

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 1997 года N 240 Об утверждении перечня должностей работников объектов использования атомной энергии, которые должны получать разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право ведения работ в области использования атомной энергии (с изменениями на 30 сентября 2016 года).

ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования».